•  при получении травмы немедленно прекратишь работу, оказать самопомощь или взаимопомощь, сообщить о случившемся администрации, если это не угрожает здоровью окружающих и не ведёт к взрыву или пожару оставить без изменения обстановку. Обязательно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение:

•  ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия. Давать пояснения и выполнять требования должностных лиц с немедленным уведомлением администрации.

Виновные в нарушении требований безопасности труда и настоящей инструкции, в зависимости от характера и последствий допущенных нарушений, несут ответственность в порядке, установленном законодательством о труде и об охране труда.

2. Применяемые материалы

Люминесцентные ртутьсодержащие лампы, а также ртутные лампы высокого давления (типа ДРЛ, ДРВ, ДНаТ) содержат пары ртути. Класс опасности - 1. Не пожаро- и не взрывоопасны. Накопление, хранение и транспортировку на утилизацию производить в специальных герметичных контейнерах.

Пары ртути могут вызвать отравление организма, приводящее к нарушениям нервной системы. Для профилактики отравления необходимо после окончания работ, связанных со сбором, хранением, транспортированием па утилизацию ртутьсодержащих ламп, снять спецодежду, отмыть лицо и руки, прополоскать рот 0.025% раствором перманганата калия и почистишь зубы.

3. Спецодежда и СИЗ

Согласно «Санитарным правилам при работе с ртутью, её соединениями и приборами с ртутным наполнением» №4607-88. пункт 15. при работе с ртутьсодержащими лампами необходимо пользоваться следующей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ):

-        костюм хлопчатобумажный,

-         ботинки,

-        перчатки резиновые (или кислотозащитные),

-         головной убор из ткани,

-        респиратор с противортутной пропиткой.

4 Основные опасные моменты

Возможность отравления парами ртути при работе с разбитыми лампами без специальных средств защиты органов дыхания, типа респиратор «Лепесток-Г» и других,

Возможность раздражения кожи, слизистых оболочек глаза и органов дыхания от воздействия демеркуризаторов. при работе без защитных средств и спецодежды.

Возможность порезов осколками стекла от разбитых ламп, при работе без специальных средств защиты кистей рук (рукавицы, перчатки).

Возможность механической травмы (ушиб. перелом, порез) при загрузке ламп в специальные контейнеры, а также при транспортировании контейнеров без соблюдения правил техники безопасности.

5. Требования безопасности перед началом работы

При производстве работ по сбору и хранению ртутьсодержащих ламп работник обязан:

•   Накопление и хранение ламп производить в специальных контейнерах, в строго определённом месте.

•   Убедиться в наличии на месте хранения ламп демеркуризаторов, если их нет обеспечить их наличие.

•   Убедиться в наличии на месте хранения ртутьсодержащих ламп совка и веника.

•           Привести в порядок спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Перед транспортированием ртутьсодержащих ламп работник обязан:

•  Произвести  запись в «Журнале учёта  образования  и размещения  отходов  производства  и потребления».

•  Сдачу на утилизацию ртутьсодержащих ламп производить с оформлением акта-справки сдачи отходов.

•  Проверишь  герметичность  закрытия  контейнера  во  избежание,  попадания  паров ртути  в окружающую среду.

•  Обеспечить устойчивость контейнера в кузове автомобиля.

6. Требования безопасности во время работ

При сборе и хранении ртутьсодержащих ламп работник обязан:

•  Но время работы правильно использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.

•  Лампы укладывать осторожно, избегая разрушения.

•  После окончания работ герметично закрыть контейнер.

•  Своевременно отправлять полностью заполненные контейнеры.

При транспортировании ртутьсодержащих ламп работник обязан иметь при себе документы на сдачу ртутьсодержащих ламп.

При погрузке контейнеров с люминесцентными лампами в машину использовать исправные механизмы, а также исключать падение контейнеров.

Запрещается транспортирование любых других грузов вместе с ртутьсодержащими лампами.

Запрещается перевозка людей не относящихся к самому факту транспортирования ртутьсодержащих ламп.

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях

Собрать осколки стекла специальным веником и совком, поместить их в специальную герметичную тару.

Произвести демеркуризацию места падения ламп.

8. Требования безопасности по окончании работ

Произвести уборку рабочего места. Привести в порядок защитные средства.